## Slide 1: Aplicación sistemática de algoritmos de aprendizaje automático para el estudio de la epilepsia y la detección de segmentos de interés en señales bioeléctricas
CRISTHOFER ISAAC PATZÁN MARTÍNEZ
Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Carrera Ingeniería Mecatrónica
Presentación Proyecto de Graduación
Guatemala 13 de enero de 2024

## Slide 2: Aplicación sistemática de algoritmos de aprendizaje automático para el estudio de la epilepsia y la detección de segmentos de interés en señales bioeléctricas
CRISTHOFER ISAAC PATZÁN MARTÍNEZ
Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Carrera Ingeniería Mecatrónica
Presentación Proyecto de Graduación
Guatemala 13 de enero de 2024

## Slide 3: Resumen
Aplicar la herramienta de software desarrollada en fases las fases anteriores a una mayor cantidad de datos y validar su funcionamiento.
Se recopilaron datos utilizando equipos de la UVG y de pacientes de HUMANA.

## Slide 4: Resumen
Se mejora el proceso de detección de segmentos de interés y la actualización de la herramienta de software.
Se aplicaron clasificadores y algoritmos de agrupamiento, evaluando el rendimiento y comparando resultados.

## Slide 5: Introducción

## Slide 6: Introducción
Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal la aplicación ampliada de algoritmos de aprendizaje automático a una mayor variedad de señales bioeléctricas, con un enfoque específico en mejorar la detección de segmentos de interés para el estudio de la epilepsia.
Se basa en trabajos anteriores que utilizaron características en el dominio del tiempo, frecuencia y transformadas Wavelet.

## Slide 7: Antecedentes
Gran interés de las señales bioeléctricas en la neurociencia [1].
HUMANA juega un papel crucial, siendo la única institución en el país con un laboratorio de vídeo electroencefalograma [2].
En UVG se ha estado desarrollando una herramienta de aprendizaje automático para la detección de crisis epilépticas en señales [3].

## Slide 8: Justificación
Continuar experimentando el rendimiento de los clasificadores con diferentes técnicas de aprendizaje automático.
Aplicar algoritmos de aprendizaje automático a una mayor cantidad de señales bioeléctricas.
Actualizar la toolbox.

## Slide 9: Alcance
Recolección de señales EMG y EEG con equipo UVG. Señales bioeléctricas tipo ICTAL por HUMANA.
No se abordó la investigación de nuevos algoritmos de aprendizaje automático en este trabajo, sino la adaptación y optimización de técnicas existentes.
La implementación de tratamientos médicos y decisiones clínicas a partir de los resultados obtenidos con la herramienta estuvo fuera del alcance de este trabajo.

## Slide 10: Marco teórico
[4]
[5]
[6]
[7]

## Slide 11: Objetivos
General:
Aplicar los algoritmos de aprendizaje automático desarrollados en fases anteriores a una mayor cantidad de señales bioeléctricas, y mejorar el proceso de detección de segmentos de interés en las señales, para el estudio de la epilepsia.
Específicos:
Obtener una buena cantidad de señales bioeléctricas capturadas con el equipo de la UVG, y de pacientes con epilepsia de HUMANA.
Aplicar algoritmos de aprendizaje automático desarrollados en fases anteriores, para la extracción de características de las señales bioeléctricas del tipo EEG y EMG.

## Slide 12: Objetivos
Mejorar el proceso de detección de segmentos de interés en las señales y la generación automática de anotaciones relevantes, según los parámetros de HUMANA.
Realizar análisis estadísticos para evaluar el rendimiento de los algoritmos e identificar posibles mejoras a los mismos.
Actualizar la herramienta de software para el estudio de la epilepsia desarrollada en fases anteriores, incorporando las mejoras a los algoritmos de clasificación y detección de segmentos de interés de las señales bioeléctricas.

## Slide 13: Métodos

## Slide 14: Datos obtenidos con equipo UVG
Señales EMG y EEG

## Slide 15: Estándar en recolección de datos BIOPAC
Señal (signal)
Tiempo de grabación (T)
Número de muestras (N)

## Slide 16: Aprendizaje automático

## Slide 17: Actualización de la herramienta de software para el estudio de la epilepsia

## Slide 18: Resultados

## Slide 19: Señales Bioeléctricas obtenidas
Grabaciones UVG
Grabaciones HUMANA
Objetivo 1. Recolección de datos

## Slide 20: Extracción de características

## Slide 21: Extracción de características
Características en tiempo continuo, frecuencia y wavelets

## Slide 22: Extracción de características
Objetivo 2. Aplicar algoritmos de aprendizaje automático desarrollados en fases anteriores

## Slide 23: Optimización de la herramienta de software para el estudio de la epilepsia

## Slide 24: Optimización de la herramienta de software para el estudio de la epilepsia

## Slide 25: Optimización de la herramienta de software para el estudio de la epilepsia
Objetivo 3. Mejorar el proceso de detección de segmentos de interés y la generación automática de anotaciones

## Slide 26: Resultados estadísticos
Aprendizaje no supervisado
Aprendizaje supervisado Resultados por encima del 85% de exactitud.

## Slide 27: Resultados estadísticos

## Slide 28: Resultados estadísticos
Objetivo 4. Análisis estadísticos para evaluar el rendimiento de los algoritmos e identificar posibles mejoras

## Slide 29: Actualización de la herramienta de software

## Slide 30: Actualización de la herramienta de software

## Slide 31: Actualización de la herramienta de software

## Slide 32: Ejemplo 2 Foto o Gráfica con explicación

## Slide 33: Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 34: Conclusiones
La obtención de señales bioeléctricas permitió contar con un conjunto diverso y representativo para su posterior análisis. La recopilación de datos de pacientes con epilepsia atendidos en el Instituto HUMANA y de registros capturados con el equipo de la Universidad del Valle de Guatemala proporcionó una base sólida para la investigación y el desarrollo de la herramienta de software.
La aplicación de algoritmos de aprendizaje automático previamente desarrollados para la extracción de características de las señales EEG y EMG fue exitosa. Estos algoritmos demostraron ser efectivos en la identificación de patrones relevantes en las señales bioeléctricas y en la generación de características que sirvieron como entrada para los procesos de detección de segmentos de interés. Aunque se percibe la necesidad de contar con una mayor cantidad de datos de distintas personas por parte de HUMANA.

## Slide 35: Conclusiones
Los análisis estadísticos realizados arrojaron resultados positivos en términos del rendimiento de los algoritmos implementados. Se pudo evaluar de manera objetiva la eficacia de la metodología propuesta y se identificaron áreas de mejora potencial. Estos análisis proporcionaron una base sólida para la toma de decisiones y la optimización de los algoritmos utilizados.
La actualización de la herramienta de software desarrollada en fases anteriores con las mejoras implementadas en los algoritmos de clasificación y detección de segmentos de interés representa un avance significativo en la automatización de procesos clínicos relacionados con la epilepsia. Esta actualización fortalece la capacidad de la herramienta para asistir a los especialistas médicos en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con epilepsia, lo que contribuye a una atención más eficiente y precisa.

## Slide 36: Recomendaciones
Se recomienda continuar la recopilación de datos de señales bioeléctricas, tanto de pacientes con epilepsia como de sujetos sanos, con el fin de enriquecer la base de datos y mejorar la capacidad de detección de patrones. La inclusión de un conjunto más amplio y diverso de datos permitirá una validación más robusta de los algoritmos desarrollados, añadiendo otro tipo de señales bioeléctricas como electrocardiogramas.
Considerando el constante avance y desarrollo de algoritmos en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML), se sugiere la migración de la herramienta desarrollada a un entorno compatible con Python. Dada la prevalencia y la amplia disponibilidad de bibliotecas, herramientas y algoritmos en Python para IA y ML, esta transición permitirá una integración más fluida y la incorporación sencilla de nuevas técnicas y avances en el campo. Python se ha consolidado como un lenguaje de programación ampliamente aceptado en el ámbito de la ciencia de datos, lo que facilitará la colaboración y el desarrollo futuro de la herramienta en un entorno más versátil y adaptable a las innovaciones en este campo en constante evolución.

## Slide 37: Recomendaciones
Se sugiere realizar una validación clínica más amplia de la herramienta de software desarrollada en entornos médicos reales. La colaboración continua con instituciones médicas, como el Instituto HUMANA, puede proporcionar una plataforma para aplicar la metodología en la práctica médica y evaluar su utilidad en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con epilepsia.
Dado el potencial de los algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en señales bioeléctricas, se recomienda explorar la aplicación de esta metodología en el estudio de otros trastornos neurológicos. Investigar la detección de patrones relacionados con otras afecciones cerebrales puede ampliar significativamente el impacto y la relevancia de la investigación.

## Slide 38: Referencias Bibliográficas
[1] E. Pichon Riviére, “Patogenia y dinamismos de la epilepsia,” 2017
[2] C. de Epilepsia y Neurocirugía Funcional, HUMANA, Epilepsia, mar. de 2021. dirección: https://humanagt.org/epilepsia/
[3] C. Lemus, “Análisis y anotación de señales bioeléctricas de pacientes con epilepsia utilizando técnicas de aprendizaje automático supervisado y no supervisado,” Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2022.
[4] J. E. Mendizabal y L. F. Salguero, “Prevalence of epilepsy in a rural community of Guatemala,” Epilepsia, vol. 37, n.o 4, págs. 373-376, 1996
[5] D. D. Tinoco y D. F. Gudiño, Redes neuronales en la Caracterización de Señales bioeléctricas, 2018. dirección: https://virtual.cuautitlan.unam.mx/intar/?page_id=977
[6] A. S. Al-Fahoum y A. A. Al-Fraihat, “Methods of EEG signal features extraction using linear analysis in frequency and time-frequency domains,” International Scholarly Research Notices, vol. 2014, 2014
[7] J. C. Tello y S. Informáticos, “Reconocimiento de patrones y el aprendizaje no supervisado,” Universidad de Alcalá, Madrid, 2007.

## Slide 39: ¡Gracias por su atención! (Inicia espacio para preguntas de la Terna)